## Slide 1: به نام خدا

## Slide 2: مهندسی ارزش

## Slide 3: تعاریف مهندسی ارزش
لارنس مایلز : مهندسی ارزش دیدگاهی است خلاق و سازمان یافته که شناسایی کارآمد هزینه های غیر ضروری را انجام می دهد. (در این تعریف منظور از هزینه های غیر ضروری هزینه هایی است که به کیفیت، عمر مفید، شکل ظاهر، مشخصات فنی درخواستی کارفرما مربوط نمی شود.)
انجمن مهندسان ارزش آمریکا : مهندسی ارزش کاربرد نظام یافته روش های فنی شناخته شده برای شناسایی کارکرد ها در قبال کمترین هزینه کلی می باشد.

## Slide 4: اصول بنیادی مهندسی ارزش
بهره گیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات.
تکمیل تدریجی تغییرات از طریق مطالعه و بررسی عینی کار.
بهره گیری از یک منطق اساسی برای طرح پرسش ها.
برنامه ریزی انجام کار.

## Slide 5: فاز مبدا ( که شامل بخش های زیر است )
سازماندهی : سازماندهی نیروی کار ، مشخص کردن تصمیم گیرنده نهایی در تیم ، انتخاب محدوده کار ، تخصیص عملکرد به هر یک از اجرا و جهت دهی مطالعات از جمله کارهایی هستند که برای سازماندهی در گروه انجام می دهیم.
انتخاب پروژه: معیار هایی برای انتخاب پروژه شامل : 1- مسئله ای را حل کند 2- احتمال موفقیت و اجرای آن زیاد باشد. 3-اهداف پروژه معتبر باشد. 4- برای افراد سیستم مورد مطالعه اهمیت داشته باشد. 5- قابلیت پاسخگویی داشته باشد یعنی تصمیم گیرنده یا پشتیبانی کننده پاسخگوی تغییرات باشد.
تعیین تیم مهندسی ارزش : یک تیم خوب مشخصات زیر را دارد : 1- بین 3 تا 7 نفر می باشد. (تعداد بیشتر باعث ایجاد روابط پیچیده و بروز مشکل در گروه میشود.) 2- باید چندرشته ای باشد . تا از جنبه ها و تخصص های مختلف موضوع مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. 3- اعضای تیم از لحاظ سلسله مراتب سازمانی در یک سطح باشند تا امکان فشار همکاران یا سیاستمدارن به حداقل برسد. 4- یک تصمیم گیرنده واحد با رای اعضا وجود داشته باشد. 5- آشنا بودن یک یا دو عضو با فرآیند مهندسی ارزش 6- متخصص بودن حداقل یک عضو در زمینه محصول یا خدمت مورد مطالعه . 7-وجود وقت کافی برای کارکردن اعضای تیم. 8- اعضا قادر و علاقمند به انجام تغییر باشند.8- اعضاء نسبت به پروژه تعهد و انگیزه داشته باشند.
تعیین ماموریت تیم و مستند سازی محصول : بیان یک تعریف خلاصه و مفید از آنچه که تیم عهده دار آن است ( تعریف محصول به همان صورت که طراحی ، تولید و مصرف می شود ) تا در افراد ایجاد انگیزه و در فرآیند کار ثبات ایجاد کند .

## Slide 6: فاز اطلاعات
تحلیل کارکرد ( تحلیل کیفی ارزش ها ) :در این فاز وظیفه هر یک از اجزای محصول را مشخص میکنیم و با سوال های زیر شروع می شود . چه چیزی ؟ چه می کند ؟
تحلیل سیستم بر مبنای وظیفه :
عمل هر یک از اجزای محصول را مشخص می کند .... این قطعه چه کاری می کند؟ چه دلیلی وجود دارد که از یک ماده یا روش خاص برای محصول استفاده کنیم ... ؟
تحلیل کمی ارزش :
الف ) هزینه کارکرد : که شامل هزینه های سخت و نرم می شود .
ب ) استخراج اهمیت یا بها
ج) تعیین شاخص ارزش

## Slide 7: فاز تغییر ، خلاقیت ، ارتقای ارزش
چه چیز دیگری این کار را انجام می دهد؟ چگونه می توان کارکردهای ثانویه را حذف کرد اما همچنان کارکردهای اصلی حفظ گردند ؟
روش هایی برای خلاقیت و نوآوری :
طوفان فکری
تکنیک های گره اسمی
استفاده از چک لیست
روش به کارگیری کاتالوگ
روش تعیین خصوصیات

## Slide 8: فاز ارزیابی
تحلیل کیفی ارزش گزینه های جایگزین
تحلیل کمی ارزش گزینه های جایگزین

## Slide 9: فاز بررسی و توسعه
از راه حلی که بیشترین ارزش را دارد شروع می نماییم.
تجزیه و تحلیل سود اجزا باید در نظر گرفته شود.
برای هر یک از راه های پیشنهادی اطلاعات فنی زیر گردآوری شود :
شرح طرح اولیه
رسم طرح اولیه و راه حل های ثانوی
تهیه اطلاعات و داده های مربوط به هزینه کارایی که تفاوت بین طرح اولیه و راه حل های ثانویه را مشخص کند.
تهیه طرح اجرایی شامل برنامه زمانبندی مفروضات گروه و نیازهای مدیریت .

## Slide 10: فاز اجرا
آماده سازی و ارائه توصیه های گروه مهندسی ارزش به مدیریت
در واقع گزارشی حاوی توصیف پیشنهاد ها و فهرستی از برنامه پیشنهادی برای اقدامات اجرایی تهیه می شود.

## Slide 11: فاز ممیزی
ارزیابی نتایج
تایید در صورت نیاز

## Slide 12: نتایج حاصل از مهندسی ارزش
1- افراد به مواردی که نیازمند به بهسازی و توجه باشد آگاه می شوند.
2- ابزاری برای ارزیابی گزینه های مختلف فراهم می کند.
3- امکان ارزیابی و بیان کمی هزینه ها را فراهم می کند.
4- روشی است که تولید اندیشه ها، جایگزینی راهکارها را دراختیار شرکت قرار می دهد.
5- منطق پنهان در پشت هر تصمیم را به صورت مستندی مشخص می سازد.
6- امکان خلاصه سازی انبوه اطلاعات و ایجاد پرسش های جدید و بهتر و استفاده از اعداد برای ارزیابی را فراهم می کند.
7- موجب ارتقای ارزش و کاهش هزینه ها می شود.

## Slide 13: با تشکر از شما