## Slide 1: به نام خداوند جان و خرد

## Slide 2
زمانبندی تولید
Production Scheduling
عنوان:
دکتر مهدی یزدانی

## Slide 3
جلسه دوم
آشنایی با مسائل زمانبندی
(محیط های تولیدی)

## Slide 4
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 پارامترها و نمادها
یک مسئله زمانبندی به صورت یک نماد سه سطحی ها تعریف می شود
α/β/γ
α: محیط ماشینی (تک ورودی) Machine environment
β: مشخصات و محدودیت های فنی (بدون ورودی، تک ورودی یا چند ورودی)
Details of processing characteristics and constraints
γ: تابع هدف (معمولا تک هدف/گاهی چند هدف) Objective

## Slide 5
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 پارامترها و نمادها

## Slide 6
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
Machine environments
محیط ماشینی

## Slide 7
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 محیط های ماشینی
محیط های تک ایستگاه (کارها با تک عملیات) Single-stage environments
تک ماشینه Single machine
ماشین های موازی Parallel machine
محیط های چند ایستگاه یا کارگاه ها Multi-stage environments/shops
جریان کارگاهی Flow shops
کارکارگاهی Job shops
کارگاه های باز Open shops

## Slide 8
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Single machine (1)
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3

## Slide 9
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 ابعاد تصمیم گیری
مسئله: زمانبندی کارها روی این تک ماشین است.
منظور از زمانبندی Scheduling
تعیین زمان شروع و خاتمه هر کار
برای زمانبندی کارها:
ابتدا باید توالی انجام کارها (sequencing)مشخص شود.
سپس، تعیین زمانبندی انجام کارها بر اساس توالی مشخص شده

## Slide 10
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 فرضیات کلاسیک در مسائل زمانبندی
یک ماشین قادر به پردازش همزمان چند کار نیست.
یک کار در یک زمان حداکثر توسط یک ماشین پردازش شود.
هر ماشین تنها میتواند یک نوع عملیات انجام دهد.
...
زمان آماده سازی و حمل ونقل قابل چشم پوشی است.
کارها و ماشین ها دائما در دسترس هستند.
کارها مستقل از هم هستند و همگی از ابتدای برنامه ریزی در دسترس هستند.

## Slide 11
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
یک مسئله تک ماشینه با 3 کار با زمان های پردازش زیر را در نظر بگیرید.
یک توالی ممکن:
{3-1-2}
نمودار گانت Gantt Chart
Job 1
Job 2
Job 3
Job 3
Job 1
Job 2
Completion time of job 3 = Starting time of job 1
When we have n jobs, we have n! possible sequences
Time

## Slide 12
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
یک مسئله تک ماشینه با 4کار زیر را در نظر بگیرید.
این مسئله چند جواب دارد؟
کدامیک از این دو توالی بهتر است (مجموع زمان تکمیل کمتری دارد)؟
توالی 1: {4-2-1-3}، توالی 2: {1-2-4-3}
توالی 1: 4+14+19+27 = 64
توالی 2: 66
کار | زمان پردازش
1 | 5
2 | 10
3 | 8
4 | 4
Job 2
Job 1
Job 4
Job 3

## Slide 13
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
ماشین های موازی Parallel machines
با ماشین های یکسان Parallel identical machines
با ماشین های یکنواخت Parallel uniform machines
با ماشین های نامرتبط Parallel unrelated machines

## Slide 14
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Parallel identical machines (Pm)
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
M 2

## Slide 15
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 ماشین های موازی
ابعاد تصمیم گیری:
تخصیص کارها به ماشین ها
تعیین توالی کارها
این مسئله n کار و m ماشین چند جواب دارد؟
(n+m-1)! / (m-1)!
چرا؟

## Slide 16
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
یک مسئله ماشین های موازی با 2 ماشین یکسان و 6کار زیر را در نظر بگیرید.
این مسئله چند جواب دارد؟
(6+2-1)! / (2-1)! = 7!
کدامیک از این دو توالی بهتر است؟
توالی 1) ماشین 1: {3-5}، ماشین 2: {4-6-1-2}
توالی 2) ماشین 1: {1-3-4}، ماشین 2: {6-5-2}
کار | زمان پردازش
1 | 4
2 | 3
3 | 9
4 | 5
5 | 8
6 | 2

## Slide 17
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
زمان تکمیل آخرین کار: 17
مجموع زمان تکمیل ها
کار | زمان پردازش | زمان تکمیل
1 | 4 | 11
2 | 3 | 14
3 | 9 | 9
4 | 5 | 5
5 | 8 | 17
6 | 2 | 7
مجموع |  | 63
Job 6
Job 1
Job 4
Job 2
Job 3
Job 5
ماشین 1
ماشین 2

## Slide 18
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Parallel uniform machines (Qm)
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
M 2

## Slide 19
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
یک مسئله ماشین های موازی با 2 ماشین یکنواخت و 6کار زیر را در نظر بگیرید.
سرعت ماشین 1: 2
سرعت ماشین 2: 1
کدامیک از این دو توالی بهتر است؟
توالی 1) ماشین 1: {3-5}، ماشین 2: {4-6-1-2}
توالی 2) ماشین 1: {1-3-4}، ماشین 2: {6-5-2}
کار | زمان پردازش
1 | 4
2 | 3
3 | 9
4 | 5
5 | 8
6 | 2

## Slide 20
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
زمان تکمیل آخرین کار: 14
مجموع زمان تکمیل ها
کار | زمان پردازش | زمان تکمیل
1 | 4 | 11
2 | 3 | 14
3 | 9 | 4.5
4 | 5 | 5
5 | 8 | 8.5
6 | 2 | 7
مجموع |  | 50
Job 6
Job 1
Job 4
Job 2
Job 3
Job 5
ماشین 1
ماشین 2

## Slide 21
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Parallel unrelated machines (Rm)
مفهوم شایستگی ماشین Machine eligibility
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
M 2

## Slide 22
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
یک مسئله ماشین های موازی با 2 ماشین غیرمرتبط و 6کار زیر را در نظر بگیرید.
کدامیک از این دو توالی بهتر است؟
توالی 1) ماشین 1: {6-1-5}، ماشین 2: {2-3-4}
توالی 2) ماشین 1: {1-3-5}، ماشین 2: {6-4-2}
کار | ماشین 1 | ماشین 2
1 | 4 | 6
2 | - | 7
3 | 9 | 5
4 | - | 5
5 | 8 | -
6 | 2 | 5

## Slide 23
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 مثال
زمان تکمیل آخرین کار: 17
مجموع زمان تکمیل ها
کار | ماشین 1 | ماشین 2 | زمان تکمیل
1 | 4 | 6 | 6
2 | - | 7 | 7
3 | 9 | 5 | 12
4 | - | 5 | 17
5 | 8 | - | 14
6 | 2 | 5 | 2
مجموع |  |  | 58
Job 6
Job 1
Job 4
Job 2
Job 3
Job 5
ماشین 1
ماشین 2

## Slide 24
End