## Slide 1: به نام خداوند جان و خرد

## Slide 2
زمانبندی تولید
Production Scheduling
عنوان:
دکتر مهدی یزدانی

## Slide 3
جلسه سوم
آشنایی با مسائل زمانبندی
(محیط های تولیدی)

## Slide 4
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
محیط های کارگاهی (چند ایستگاهی)
هر کار برای تکمیل نیاز به چندین عملیات دارد
مسیر پردازش کارها
توالی پردازش عملیات های یک کار
محیط های چند ایستگاه یا کارگاه ها Multi-stage environments/shops
جریان کارگاهی Flow shops
کارکارگاهی Job shops
کارگاه های باز Open shops

## Slide 5
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
برای هر نوع عملیات، یک ایستگاه کاری وجود دارد.
به عبارتی در هر ایستگاه تنها یک نوع عملیات انجام می شود.
در هر ایستگاه، تنها یک پردازشگر/ماشین وجود دارد.
نتیجه: ایستگاه = ماشین = عملیات
مگر اینکه:
- در یک ایستگاه بیش از یک ماشین وجود داشته باشد.
- در یک ایستگاه بیش از یک نوع عملیات قابل انجام باشد.

## Slide 6
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Flowshops (Fm)
همه کارها مسیرپردازش یکسانی دارند (ابتدا ایستگاه 1، بعد ایستگاه 2 تا آخرین ایستگاه)
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
Stage 2
M 2
Stage m
M m
…

## Slide 7
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
ابعاد تصمیم گیری
تعیین توالی کارها روی تک ماشین ها (ماشین 1، ماشین 2 و ...)
تعداد جواب ها (تعداد توالی های ممکن)
جریان کارگاهی مرتب Permutation Flow shop
توالی کارها روی همه ماشین ها یکسان است
نتیجه: تنها لازم است یک توالی برای کارها تعیین شود.
توالی های ممکن

## Slide 8
Preliminaries
 مثال
یک مسئله جریان کارگاهی با 3 کار و 2 ماشین را در نظر بگیرید.
یک توالی ممکن برای این مسئله جریان کارگاهی
ماشین 1: {3-2-1}، ماشین 2: {2-3-1}
یک توالی ممکن برای این مسئله جریان کارگاهی مرتب
{3-2-1}
O3,2
O1,1
O2,1
O3,1
O2,2
O1,2
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 9
Preliminaries
 مثال
یک مسئله جریان کارگاهی با 3 کار و 2 ماشین را در نظر بگیرید.
جریان کارگاهی
ماشین 1: {3-2-1}، ماشین 2: {2-3-1}
جریان کارگاهی مرتب
{3-2-1}
O1,1
O2,1
O3,2
O1,2
O2,2
O3,1
Machine 1
Machine 2
O1,1
O2,1
O3,2
O1,2
O2,2
O3,1
Machine 1
Machine 2
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 10
Preliminaries
 مثال
یک مسئله جریان کارگاهی با 4 کار و 4 ماشین
توالی { 2, 1, 4, 3}
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
کار | ماشین1 | ماشین2 | ماشین3 | ماشین4
1 | 4 | 2 | 3 | 7
2 | 3 | 5 | 7 | 3
3 | 8 | 6 | 9 | 2
4 | 6 | 7 | 5 | 8
Job 1
Job 3
Job 1
Job 3
ماشین 1
ماشین 2
ماشین 3
ماشین 4
Job 4
Job 4
Job 2
Job 2
3
15
8
27
20
21
38
36
Job 2
Job 2
18
7
10
Job 1
18
Job 1
25
13
Job 4
25
Job 4
33
Job 3
Job 3

## Slide 11
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
جریان کارگاهی مختلط/جریان کارگاهی منعطف
Flexible flowshops (FFc)/Hybrid flowshops/Flexible flow lines
Flowshops with multi processors/parallel machines
Stage 1
M 1
Stage 2
M 2
Stage m
M m
…
M 1
J 1
J 2
J 3
J 4

## Slide 12
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Hybrid flowshops with identical machines
Hybrid flowshops with uniform machines
Hybrid flowshops with unrelated machines
مسیر پردازش همه کارها یکسان است (ابتدا ایستگاه 1، بعد ایستگاه 2 و ...)
ابعاد تصمیم گیری:
تخصیص کارها به ماشین ها در هر ایستگاه
تعیین توالی کارها (توالی کارها در همه ایستگاه باید تعیین شود)

## Slide 13
Preliminaries
 مثال
یک مسئله جریان کارگاهی مختلط با 6 کار و 2ایستگاه که در هر ایستگاه 2ماشین یکسان وجود دارد را در نظر بگیرید.
یک جواب ممکن
ایستگاه 1) ماشین 1: {3-5}، ماشین 2: {4-6-1-2}
ایستگاه 2) ماشین 1: {4-3-5}، ماشین 2: {6-1-2}
کار | ایستگاه 1 | ایستگاه 2
1 | 4 | 7
2 | 3 | 6
3 | 9 | 5
4 | 5 | 4
5 | 8 | 4
6 | 2 | 6
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 14
Preliminaries
 مثال
کار | ایستگاه 1 | ایستگاه 2
1 | 4 | 7
2 | 3 | 6
3 | 9 | 5
4 | 5 | 4
5 | 8 | 4
6 | 2 | 6
Job 6
Job 1
Job 4
Job 2
Job 3
Job 5
ماشین 1
ماشین 2
ایستگاه1
Job 6
Job 1
Job 4
Job 2
Job 3
Job 5
ماشین 1
ماشین 2
ایستگاه2
9
17
5
7
11
14
21
13
20
26
9
14
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
ایستگاه 1) ماشین 1: {3-5}، ماشین 2: {4-6-1-2}
ایستگاه 2) ماشین 1: {4-3-5}، ماشین 2: {6-1-2}

## Slide 15
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Job shops (J)
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
Stage 2
M 2
Stage 3
M 3
هرکار مسیرپردازش خاص خود را دارد

## Slide 16
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
ابعاد تصمیم گیری
تعیین توالی کارها روی تک ماشین ها (ماشین 1، ماشین 2 و ...)
تعداد جواب ها (تعداد توالی ها)
کارکارگاهی مرتب بی معنی است.
توالی کارها روی تک تک ماشین ها باید تعیین شود

## Slide 17
Preliminaries
 مثال
یک مسئله کارکارگاهی با 2 کار و 2 ماشین را در نظر بگیرید.
توالی : {1-2}
توالی) ماشین 1: {2-1} و ماشین 2: {1-2}
O1,1
O1,1
O2,1
O1,2
O2,2
Machine 1
Machine 2
O2,2
O1,2
O2,1
O1,1
O1,2
O2,2
Machine 1
Machine 2
O2,1
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 18
Preliminaries
 مثال
یک مسئله کارکارگاهی با 4 کار و 3 ماشین را در نظر بگیرید.
یک جواب ممکن
ایستگاه 1) {1-2-3-4}
ایستگاه 2) {1-4-2-3}
ایستگاه 3) {3-2-4-1}
کار | ایستگاه 1 | ایستگاه 2 | ایستگاه 3
1 | 4 | 7 | 6
2 | 3 | 6 | 4
3 | 9 | 2 | 8
4 | 5 | 4 | 6
کار | مسیرپردازش
1 | 3-2-1
2 | 2-1-3
3 | 2-1-3
4 | 1-2-3
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 19
Preliminaries
 مثال
یک جواب ممکن
ایستگاه 1) {1-2-3-4}
ایستگاه 2) {1-4-2-3}
ایستگاه 3) {3-2-4-1}
Job 1
Job 4
Job 2
Job 3
ماشین 2
ماشین 3
8
11
29
4
کار | ایستگاه 1 | ایستگاه 2 | ایستگاه 3
1 | 4 | 7 | 6
2 | 3 | 6 | 4
3 | 9 | 2 | 8
4 | 5 | 4 | 6
ماشین 1
کار | مسیرپردازش
1 | 3-2-1
2 | 2-1-3
3 | 2-1-3
4 | 1-3-2
Job 3
Job 1
15
Job 2
12
Job 4
15
21
24
Job 4
Job 3
21
Job 2
26
Job 1
27
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 20
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Job shops with parallel machines
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
Stage 2
M 2
Stage 3
M 3
M 2

## Slide 21
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Flexible job shops (FJc)
در این مسئله انعطاف پذیری ماشین Machine flexibility وجود دارد.
Machine flexibility
هر ماشین ممکن است بیش از یک نوع عملیات را انجام دهد
نتیجه: دیگر عملیات معادل ماشین نیست.
علاوه بر توالی عملیات ها، باید تخصیص عملیات ها به ماشین ها نیز مشخص شود.
هر عملیات توسط کدام ماشین انجام شود؟
نتیجه: یک کار ممکن است بیش از یک بار توسط یک ماشین پردازش شود.

## Slide 22
Preliminaries
 مثال
یک مسئله کارکارگاهی منعطف با 4 کار که هر یک 2 عملیات دارند و 3 ماشین را در نظر بگیرید.
توالی
عملیات | ماشین1 | ماشین2 | ماشین 3
 | - | 2 | 4
 | - | 3 | 7
 | - | 4 | 5
 | - | 6 | 2
 | 7 | 9 | -
 | 2 | 5 | -
 | 4 | 2 | -
 | 5 | 4 | -
عملیات | ماشین1 | ماشین2 | ماشین 3
 | - | 2 | 4
 | - | 3 | 7
 | - | 4 | 5
 | - | 6 | 2
 | 7 | 9 | -
 | 2 | 5 | -
 | 4 | 2 | -
 | 5 | 4 | -
کار | مسیرپردازش
1 | 2-1
2 | 2-1
3 | 1-2
4 | 1-2
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
Machine 1: {}
Machine 2: { }
Machine 3: {}

## Slide 23
Preliminaries
توالی
عملیات | ماشین1 | ماشین2 | ماشین 3
 | - | 2 | 4
 | - | 3 | 7
 | - | 4 | 5
 | - | 6 | 2
 | 7 | 9 | -
 | 2 | 5 | -
 | 4 | 2 | -
 | 5 | 4 | -
عملیات | ماشین1 | ماشین2 | ماشین 3
 | - | 2 | 4
 | - | 3 | 7
 | - | 4 | 5
 | - | 6 | 2
 | 7 | 9 | -
 | 2 | 5 | -
 | 4 | 2 | -
 | 5 | 4 | -
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
O42
O32
ماشین 2
ماشین 3
4
3
4
ماشین 1
O22
O12
9
O41
11
O21
8
O31
O11
16
12
Machine 1: {}
Machine 2: { }
Machine 3: {}
کار | مسیرپردازش
1 | 2-1
2 | 2-1
3 | 1-2
4 | 1-2

## Slide 24
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Open shops (Om)
در این مسئله انعطاف پذیری ماشین Routing flexibility وجود دارد.
در flow shop، مسیر پردازش مشخص و یکسان برای همه کارها
در Job shop، مسیر پردازش مشخص و غیریکسان برای همه کارها
در Open shop، مسیر پردازش از قبل مشخص نیست.
Routing flexibility
مسیر پردازش نیز باید توسط برنامه ریز مشخص شود

## Slide 25
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Machine environments
Open shops (Om)
J 1
J 2
J 4
Stage 1
M 1
J 3
Stage 2
M 2
Stage 3
M 3

## Slide 26
Preliminaries
 مثال
یک مسئله کارگاه باز با 4 کار و 3 ماشین را در نظر بگیرید.
توالی
Machine 1: {, }
Machine 2: {, }
Machine 3: {, }
کار | ماشین1 | ماشین2 | ماشین 3
1 | 5 | 3 | 5
2 | 3 | 4 | 3
3 | 9 | 6 | 7
4 | 6 | 8 | 5
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling

## Slide 27
Preliminaries
 مثال
کار | ماشین1 | ماشین2 | ماشین 3
1 | 5 | 6 | 5
2 | 3 | 4 | 8
3 | 9 | 6 | 7
4 | 6 | 8 | 5
Job 1
Job 2
Job 3
ماشین 2
ماشین 3
5
6
3
ماشین 1
Job 3
Job 1
10
Job 2
13
22
Job 3
10
Job 2
Job 1
21
16
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
توالی
Machine 1: {, },
Machine 2: {, },
Machine 2: {, }

## Slide 28
End