## Slide 1: به نام خداوند جان و خرد

## Slide 2
زمانبندی تولید
Production Scheduling
عنوان:
دکتر مهدی یزدانی

## Slide 3
جلسه چهارم
مشخصات و محدودیت ها ی فنی

## Slide 4
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
زمان دردسترسی Release time (rm)
پردازش کار j زودتر از زمان rj نمیتواند باشد
اگر در فیلد β، rm نباشد، کارها در هر زمانی می توانند شروع شوند.
فرق release time و due date

## Slide 5
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
قطع پردازش Preemptions (prmp)
وقتی پردازش یک کار شروع شد، لازم نیست تا انتها بدون توقف ادامه یابد.
به عبارتی امکان قطع پردازش وجود دارد.
میتوان پردازش یک کار را متوقف و پردازش یک کار دیگر را شروع کرد. در ادامه، باقی مانده پردازش کار قبلی را مجددا شروع کرد.
Job 2
Job 1
Job 1
Job 2
Job 1

## Slide 6
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
روابط پیشنیازی Precedence constraints (prec)
هر کار، یک یا چند کار به عنوان یشنیازی دارد و تنها زمانی می تواند پردازش آن را شروع کرد که کارهای پیشنیازی انجام شده باشند.
معمولا برای محیط های تک عملیاتی کاربرد دارد
مسئله Assembly scheduling
چند کار (یک یا چند عملیاتی) باید تکمیل شوند تا بتوان یک کار دیگر را شروع کرد.

## Slide 7
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
زمان آماده سازی setup times
قبل پردازش یک کار روی یک ماشین باید شرایط برای پردازش آماده شود
زمان آماده سازی وابسته توالیSequence dependent setup times (sjk)
حجم آماده سازی وابسته به کار قبلی دارد
توالی {1-2}
توالی {2-1}
Job 2
Job 1
S02
Job1
S01
S01
Job 2
S02

## Slide 8
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
آماده سازی جداپذیر و جداناپذیر Separable and non-separable setup
در آماده سازی جداناپذیر، هم کار و هم ماشین باید در دسترس باشند، اما در آماده سازی جداپذیر، فقط باید ماشین در دسترس باشد.
Job 1
S1
Job 1
S1
Machine 1
Machine 2
Job 1
S1
Job 1
S1
Machine 1
Machine 2

## Slide 9
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
زمان آماده سازی بدون وابسته به توالی و جداناپذیر را می توان به زمان پردازش اضافه کرد.
در نتیجه: زمان آماده سازی وابسته به توالی و یا جداپذیر ذکر می شود.
Job 2
Job 1
S1
Job 2
Job 1
S1
Machine 1
Machine 2
S2
S2
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2

## Slide 10
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
خانواده کار Job families (fmls)
تعدادی گروه/خانواده کار وجود دارد که هر یک شامل چند کار است.
کارهای داخل یک خانواده باید پشت سرهم پردازش شوند.
ابعاد تصمیم گیری:
توالی خانواده ها
توالی داخل هر خانواده

## Slide 11
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
قبل از پردازش یک خانواده، یک آماده سازی اصلی و قبل از هر کار داخل آن خانواده یک آماده سازی فرعی اجام می شود.
مثال) دو خانواده کار که هر یک شامل دو کار هستند را در نظر بگیرید.
Job 1
Job 2
Job 2
S1
Job 1
S11
S2
S22
S12
S21

## Slide 12
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
پردازش دسته ایBatch processing (batch(b))
یک ماشین قادر به پردازش همزمان چند کار است.
ابعاد تصمیم گیری
- دسته بندی کارها (توزیع کار در دسته ها)
- تعیین توالی پردازش دسته ها

## Slide 13
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
زمان پردازش یک دسته
زمانی پردازش یک دسته تکمیل می شود که پردازش همه کارهای آن تکمیل شده باشد.
زمان پردازش یک دسته برابر است با طولانی ترین زمان پردازش کارهای داخل آن دسته
مثال)
Job 1
Job 3
Job 4
Job 2
ماشین

## Slide 14
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
خرابی ماشینBreakdowns (brkdwn)
ماشین ها ممکن است همیشه در دسترس نباشند
- بازه که ماشین در درسترس نیست ممکن از قبل مشخص باشد (تعمیرات پیشگیرانه) و یا مشخص نباشد (خرابی)
شایستگی ماشینMachine eligibility restrictions (Mj)
همه ماشین ها قادر به پردازش همه کارها نیستند
- در محیط های با ماشین های موازی لحاظ می شود.

## Slide 15
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
Blocking (block)
زمانی یک کار ماشینی را ترک می کند که ماشین بعدی در دسترس باشد. در غیر این صورت، علیرغم اینکه ممکن است پردازش تکمیل شده باشد کار روی ماشین باقی می ماند.
می توان معادل این باشد که انبار میانی وجود ندارد.
مثال)
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2
Block
Job 3
Job 3

## Slide 16
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
بدون توقفNo-wait (nwt)
پردازش عملیات های یک کار بدون توقف باید انجام شود.
زمانی که پردازش اولین عملیات یک کار شروع شد، باید تا آخرین عملیات آن بدون توقف انجام شود.
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2
Job 3
Job 3

## Slide 17
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
فرق بین Blocking و No-wait
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2
Job 3
Job 3
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2
Block
Job 3
Job 3

## Slide 18
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
فرق بین Blocking و No-wait
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2
Machine 3
Block
Job 3
Job 3
Job 2
Job 1
Job 3
Block
Job 2
Job 1
Job 2
Job 1
Machine 1
Machine 2
Machine 3
Job 3
Job 2
Job 1
Job 3
Job 3

## Slide 19
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
بازگشتیRecirculation (rcrc)
زمانی که امکان پردازش بیش از یک بار یک کار در یک ایستگاه/ماشین وجود داشته باشد.
- مسئله Flexible Job Shop و مسئله Reentrant Flow Shop
ترتیبیPermutation (prmu)
توالی کارها روی تمامی ماشین ها یکی است.
- برای محیط Flow Shop مصداق دارد.

## Slide 20
Preliminaries
Dr. Mehdi Yazdani Production scheduling
 Processing specifications and constraints
در فیلد β مشخصات دیگری نیز ممکن است آورده شود که تا حدودی خود آنها مشخص کننده ویژگی هستند.
زمان پردازش در حالت پیش فرض وابسته به کار و ماشین است، اما ممکن است داشته باشیم
pji = pj
pji = pi
زمان تحویل در حالت پیش فرض وابسته به کار است، اما ممکن است داشته باشیم
dj = d

## Slide 21
End